| О происшествиях с грузоподъемными кранами |  |  |
| --- | --- | --- |
| Госпромнадзором проведен анализ причин происшествий, произошедших с начала 2023 года с грузоподъемными кранами на объектах строительства. 25 мая 2023 г. на объекте строительства в г. Барань Витебской области в результате разрушения железобетонного перекрытия тепловой камеры под выносной опорой грузоподъемного крана произошло опрокидывание автомобильного крана с последующим повреждением расчетных металлоконструкций стрелы. В ходе расследования установлено, что машинист крана, находясь на месте производства работ в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение требований по установке грузоподъемного крана разместил автомобильный кран на линиях коммуникаций (тепловая камера теплотрассы). 25 мая 2023 г. на объекте строительства жилого дома в г. Гродно, в результате разрыва каната стрелового расчала произошло падение стрелы крана башенного. Согласно материалам расследования технической причиной происшествия явилась неправильная запасовка каната стрелового расчала и грузового каната, вследствие чего произошел их перехлест. В результате длительного трения грузового каната произошло перетирание каната стрелового расчала, его обрыв и падение стрелы. Одной из причин инцидента явилось несоблюдение машинистом крана требования по ежедневному осмотру канатов грузоподъемного крана, предусмотренного инструкцией по безопасному ведению работ. 2 июля 2023 г. в г. Орша в ходе модернизации сооружений очистки сточных вод при производстве работ по опусканию строительного телескопического погрузчика с применением двух автомобильных кранов в резервуар очистных сооружений произошло их опрокидывание. По результатам расследования установлено, что крановщик одного из автокранов осуществлял его эксплуатацию с неисправными устройствами безопасности, был допущен к управлению краном без проведения проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и без выдачи инструкции по безопасному ведению работ. 28 июля 2023 г. в г. Минске в ходе ремонта тепловых сетей при выполнении грузоподъемных работ произошло касание линии электропередач (далее – ЛЭП) стрелой автомобильного крана с последующим отключением ЛЭП. Согласно акту технического расследования производство работ автокраном на расстоянии ближе 30 м от ЛЭП, напряжением 110 кВ осуществлялось без наряда-допуска, при этом машинист крана игнорировал предупреждающие сигналы прибора безопасности. Указанные факты нарушений машинистами грузоподъемных кранов элементарных требований безопасности при производстве работ свидетельствуют, что владельцами грузоподъемных кранов и производителями работ должным образом не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности в части организации безопасной эксплуатации и контроля выполнения машинистами кранов инструкций по безопасному ведению работ. |